## Slide 1
Università degli Studi di Genova
Scuola Politecnica
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
Rilevamento di onde d’urto
e scomposizione
della resistenza aerodinamica
Candidati: Del Popolo Marco
Borasio Andrea

## Slide 2
Per progettare profili alari sempre più efficienti
è fondamentale sviluppare metodi affidabili per catturare la presenza delle onde d’urto e quantificare l’influenza della resistenza aerodinamica sulle prestazioni generali.
IMPORTANZA DELLO STUDIO DELLE ONDE D’URTO

## Slide 3
L’obbiettivo di questo elaborato è stato trovare l’approccio migliore con cui rilevare e quantificare la componente dovuta all’onda d’urto e successivamente scomporre la forza di resistenza aerodinamica agente sul profilo.
Abbiamo svolto quindi numerose simulazioni avvalendoci del programma CFD Ansys Fluent sfruttando l’approccio Near Field, successivamente abbiamo utilizzato il software Ensight, con cui abbiamo effettuato la scomposizione sfruttando l’approccio Mid Field.
INTRODUZIONE

## Slide 4
Le onde d’urto comportano determinati effetti sul profilo :
EFFETTI ONDA D’URTO
1) Caduta della pressione totale, con conseguente diminuzione delle prestazioni di motori a reazione tipo scramjet
2) Aumento di temperatura, densità ed entropia, con conseguente diminuzione del numero Mach
3) Aumento della resistenza aerodinamica

## Slide 5
CASO ESAMINATO
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Profilo NACA0012
Simmetrico
Corda 1 m
Profilo RAE2822
Non simmetrico
Supercritico
Corda 1m
Per il nostro studio sono stati presi in considerazione due profili bidimensionali:

## Slide 6: SCELTA E VALIDAZIONE DELLA MESH
Si sono volute confrontare due griglie di calcolo di differente numero di celle,
una più fitta e una meno fitta.
 | Numero Celle | Cd | Cl | CdS | Cl S
Mesh 1 | 36800 | 0,008293 | 0,24856 | 0,0079 | 0,241
Mesh 2 | 588800 | 0,008126 | 0,239723 |  | 

## Slide 7
SCOMPOSIZIONE FORZA DI RESISTENZA
Approccio Near Field calcola la forza di resistenza generata dal fluido sul corpo.
Per scomporre la forza di resistenza agente sul profilo ci si è affidati a due approcci:
Approccio Mid Field calcola la forza di resistenza generata dal corpo sul fluido.

## Slide 8: SCOMPOSIZIONE FORZA DI RESISTENZA
Mid Field
Near Field

## Slide 9: SCOMPOSIZIONE FORZA DI RESISTENZA
ENSIGHT:

## Slide 10: METODO NUMERICO
ordine di accuratezza
TVD (high resolution – non oscillatory)
Steady
K-
Gas ideale
Modello Sutherland
Fluent:

## Slide 11
Dominio di partenza era viziato da un effetto spurio legato alla condizione d’uscita.
SCOMPOSIZIONE FORZA DI RESISTENZA
Abbiamo applicato opportuni filtri in modo da isolare e scartare la parte di dominio causa di errore

## Slide 12
Chart: Ma=0,7
| 0 | 2 | 4 | 6
MID-FIELD | 182.622 | 201.58 | 527.436 | 1019.14
NEAR-FIELD | 196.7471 | 222.071 | 586.5901 | 1203.0848
NEAR-FIELD Pressure | 52.407 | 80.5962 | 460.7715 | 1104.4504
NEAR-FIELD Viscous | 144.3401 | 141.4748 | 125.8186 | 98.6344
MID-FIELD Viscous | 181.662 | 193.458 | 252.846 | 695.26
MID-FIELD Shock | 0 | 6.15 | 245.976 | 288.3
MID-FIELD Spurious | 0.85629 | 5.494 | 61.7967 | 86.2262

## Slide 14
ANALISI TRIDIMENSIONALE
Per estendere al caso tridimensionale gli approcci fin qua descritti è stato preso in considerazione un profilo alare Onera M6 a cui è stato applicato un winglet.
CFD study of the Impact of Variable Cant Angle Winglets on Total Drag Reduction,
2018, Joel Guerrero, Marco Sanguineti, Kevin Wittkowski,
DICCA Università degli Studi di Genova.

## Slide 15: FILTRI SUL DOMINIO
Anche in questo caso è stato necessario applicare dei filtri per isolare la grande parte di volume di controllo viziata da effetti spuri

## Slide 16: SCOMPOSIZIONE
È stato mantenuto costante l’angolo d’attacco e sono stati utilizzati due angoli di cant
MID FIELD |  |  | 
 | Shock | Viscous | Total
AoA=2° |  |  | 
cant = 15° | 19,37 | 528,92 | 548,29
cant = 45° | 19,24 | 530,72 | 549,96
NEAR FIELD |  |  | 
 | Pressure | Friction | Total
AoA=2° |  |  | 
cant = 15° | 380,57 | 184,98 | 565,55
cant = 45° | 398,28 | 185,13 | 583,42

## Slide 17: RILEVAMENTO ONDA D’URTO
In conclusione grazie all’ausilio del programma Ensight abbiamo visualizzato l’andamento dell’onda d’urto generata sull’ala per poter confrontare graficamente gli effetti dati dai due angoli cant scelti.
Cant angle 15°
Cant angle 45°

## Slide 18
CONCLUSIONI
Siamo quindi riusciti a rilevare la componente relativa all’onda d’urto e quantificare il suo valore numerico, inoltre abbiamo scomposto la forza di resistenza nelle sue componenti principali, sia in casi bidimensionali che in casi tridimensionali.
Tramite questo elaborato abbiamo avuto modo di imparare ad utilizzare complessi programmi che speriamo possano essere parte integrante del nostro futuro lavorativo.
Notes: che non avremmo altrimenti avuto modo di utilizzare

## Slide 19
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE