## Slide 1: Interazione di un fluido con un filamento elastico vincolato su una lastra oscillante
Università degli Studi di Genova – DICCA
Allievo:
Alessio Altovino
Relatore:
Chiar.mo Prof. Alessandro Bottaro
Correlatore:
Dott. Ing. Damiano Natali
Tesi per il conseguimento della Laurea Triennale in
Ingegneria Meccanica
Genova, 21 Marzo 2014

## Slide 2: Introduzione e caso in studio
Studio fluidodinamico ispirato alla biomimetica
Interazione aeroelastica fluido-struttura
Caratteristiche fluidodinamiche: modifica del secondo problema di Stokes
In particolare per:
Valutare il comportamento del filamento a bassi numeri di Re in diverse condizioni
Ricercare eventuali rotture di simmetria e quindi la presenza di flusso netto nel moto
Analisi dell’interazione di un filamento elastico flessibile incastrato su una lastra piana oscillante in un dominio fluido periodico

## Slide 3: Lavoro svolto
Studio del problema
Simulazioni numeriche CFD tramite codice MATLAB
  Modelli e metodi della letteratura e di articoli scientifici recenti
    Secondo problema di Stokes
    Equazioni di Navier-Stokes
    Metodo dei contorni immersi
    Fractional Step Method
Validazione del codice e simulazioni
Post processing e analisi dei risultati

## Slide 4: Aerodinamica e aeroelasticità
Tacoma Narrows Bridge, 1940
Configurazione alare a riposo, a regime di volo e flessione massima sopportabile
Forze aerodinamiche agenti su un aereo

## Slide 5: La biomimetica
Becco del martin pescatore e “muso” del bullet train a confronto (treno più silenzioso, -15% consumo elettrico, velocità più elevata a parità di consumo)
Foglia di Loto, esempio di superficie superidrofobica (minore attrito idrodinamico)
Pelle di squalo e tessuto Speedo Fastskin FS II a confronto (minore attrito idrodinamico, numerosi record di nuoto)
Pleurobrachia Pileus e onda metacronale, applicazioni nel controllo e trasporto di fluidi (Dauptain, Favier & Bottaro, "Hydrodynamics of ciliary propulsion", J.F.S, 2008)

## Slide 6: Ipotesi e condizioni del caso in studio
Lastra rigida oscillante in un dominio fluido 2D
Filamento elastico flessibile di lunghezza nota
Le altre condizioni sono le stesse del secondo problema di Stokes
Inoltre:
Bassi numeri di Reynolds
Filamento dotato di massa
Filamento inestensibile, coefficienti di rigidezza noti
Fluido newtoniano, viscoso ed incomprimibile
Condizioni al contorno imposte

## Slide 7: Equazioni di Navier-Stokes
Coordinata x:

## Slide 8: Secondo problema di Stokes
Lastra piana oscillante con frequenza nota
Moto laminare, bassi numeri di Reynolds
Nessun gradiente di pressione imposto
Fluido newtoniano, viscoso ed incomprimibile, proprietà costanti
Condizione di aderenza fluido-piastra
Derivazione del problema:
NSE lungo x:

## Slide 9: Secondo problema di Stokes
(Spurk J., Aksel N., Fluid Mechanics, Springer, 2007)

## Slide 10: Metodo dei contorni immersi
Funzione delta di Dirac discretizzata
Penalty immersed boundary method (Kim & Peskin, 2007)

## Slide 11: Discretizzazione numerica
Fractional Step Method (Temam & Chorin, 1967)
  Adams-Bashfort (termine non lineare)
  Crank-Nicolson (termine lineare)
  Decomposizione LU per il sistema matriciale approssimato
Metodo predictor-corrector

## Slide 12: Griglia e condizioni al contorno
Utilizzo di una griglia staggered

## Slide 13: Codice di calcolo
Utilizzato codice MATLAB sviluppato presso il laboratorio Flubio
Svolte circa 50 simulazioni
    Testare il codice, risolvere eventuali errori
    Impostare i parametri
    Validare il codice
    Valutare i diversi casi con/senza filamento
Post processing

## Slide 14: Codice di calcolo - Parametri
Fluidodinamici:
Struttura:
Computazionali:
Scale caratteristiche:
Numeri adimensionali:

## Slide 15: Validazione del codice
È stato possibile validare il codice senza filamento con la letteratura
Testata la stabilità e la precisione dei risultati
Valutato l’errore medio tra le soluzioni
Verificate la conservazione della massa e la no-slip condition

## Slide 16: Validazione del codice
Confronto soluzioni analitica e numerica a Re=2.24

## Slide 17: Simulazioni in presenza di filamento
Simulazioni al variare della rigidezza: Kb=0.5, Ks=100, Lf=2, Re=2.24, Fr=0, M=11

## Slide 18: Simulazioni in presenza di filamento
Simulazioni al variare della rigidezza: Ks=100, Lf=2, Re=2.24, Fr=0, M=11
Kb=0.1
Kb=5

## Slide 19: Tip end trace
Kb=0.1, Ks=100
Kb=0.5, Ks=100
Confronto tra Kb
diversi a parità di Ks

## Slide 20: Tip end trace
Kb=5,
Ks=1000
Confronto tra Ks=100 e Ks=1000, Kb=0.5

## Slide 21: Symmetry breaking
Velocità mediata nel tempo e nello spazio:
Valutazione di un’eventuale rottura di simmetria e quindi qnet0 per diverse rigidezze a Re=2.24

## Slide 22: Conclusioni e sviluppi futuri
Il codice testato ha dato risultati corretti con una buona precisione
Il modello si è rivelato utile al caso
La risoluzione del sistema fluido-struttura predice risultati in accordo con le attese
Base per eventuali studi futuri
  Insieme ancora più ampio di parametri
  Più filamenti in serie (poroelasticità)
Ampliamento del modello per 10Re
Convalida con altri codici/software

## Slide 23
Grazie per l’attenzione