## Slide 1: Analisi fluidodinamica del corpo sommerso di un aliscafo innovativo
19 dicembre 2022
Relatore:
Correlatore:
Candidato:
Prof. Bottaro Alessandro
Dott. Barberis Andrea
Brianzoli Stefano
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti

## Slide 2
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Gerris Boat
Rendering di Gerris-Boat in fase di volo
Rendering di Gerris-Boat in navigazione classica

## Slide 3
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Simulazioni eseguite
1 simulazione
4 Simulazioni
3 Simulazioni
3 Simulazioni
3 Simulazioni
Sfera D = 1m, v = 2m/s
Ellissoidi: asse maggiore a = 1.5, 2, 4, 11 m, v = 2 m/s, pelo libero
Ellissoidi: asse maggiore a = 2, 4, 11 m, v = 2 m/s, sommersi
Siluro, profilo alare NACA 63(4)-421, v = 2, 4, 6 m/s
Siluro, profilo alare SD7084, v = 2, 4, 6 m/s
Totale: 14 simulazioni in cui si analizza la variazione delle grandezze del campo di moto al variare della geometria, della profondità, della velocità e del profilo alare.

## Slide 4
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Generazione griglia di calcolo

## Slide 5
Setup Ansys Fluent e condizioni al contorno
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Caso stazionario
Pressure – based solver
Modelli adottati:
  Turbolenza → k – ω SST
  Modello multi – fase → VOF
Inizializzazione: Flat

## Slide 6
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati: Drag (1)
Rapporto a/b | C_D siluro sul pelo libero | C_D siluro sommerso
1 | 0.33 | \
1.5 | 0.17 | \
2 | 0.09 | 0.21
4 | 0.02 | 0.05
11 | 0.006 | 0.01
Chart: Coefficiente di drag
| 1 | 1.5 | 2 | 4 | 11
Pelo libero | 0.33115 | 0.16819 | 0.086013 | 0.018061 | 0.0061148
Immerso | 0.21481 | 0.051951 | 0.0099688

## Slide 7
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati: Drag (2)
Streamlining

## Slide 8
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati: Lift
Rapporto a/b | C_L siluro sul pelo libero | C_L siluro sommerso
1 | 0.95 | \
1.5 | 1.18 | \
2 | 1.28 | 3.22
4 | 1.46 | 3.27
11 | 1.54 | 3.17
Chart: Coefficiente di lift
| 1 | 1.5 | 2 | 4 | 11
Pelo libero | 0.94886 | 1.1805 | 1.2808 | 1.461 | 1.5378
Immerso | 3.2218 | 3.2748 | 3.1741
Archimede Pelo Libero | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635 | 1.635
Archimede Sommerso | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27

## Slide 9
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Siluro Gerris Boat: Geometria
Lunghezza | 5.5 m
Pescaggio | 1.2 m
Angolo di attacco Ala frontale | 2.5°
Angolo di attacco Ala posteriore | 5°
Siluro Gerris-Boat
Siluro NACA 63(4)-421
Siluro SD7084

## Slide 10
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Meshing siluro
Numero totale celle ≈ 1 500 000

## Slide 11
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati Gerris Boat: Drag
Chart: Drag Backwing
| 2 | 4 | 6
Progetto | -38.8 | 61.1 | 169.4
SD7084 | -21.9548 | 77.7185 | 200.5899
NACA-63(4)_421 | -69.0216 | 43.2694 | 181.3998
Chart: Drag Frontwing
| 2 | 4 | 6
Progetto | 86 | 122.1 | 173.1
SD7084 | 75.8869 | 110.4233 | 154.6236
NACA-63(4)_421 | 143.4324 | 184.7555 | 237.6958

## Slide 12
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati Gerris Boat: Drag (2)
Chart: Drag Body
| 2 | 4 | 6
Progetto | 87.8 | 593.7 | 869.7
SD7084 | 37.0905 | 353.8581 | 583.3334
NACA-63(4)_421 | 20.6879 | 331.2051 | 552.0073
Velocità | Backwing | Frontwing | Body
2 m/s | -38.8 | 86 | 87.8
4 m/s | 61.1 | 122.1 | 593.7
6 m/s | 169.4 | 173.1 | 869.7
Gerris-Boat
Velocità | Backwing | Frontwing | Body
2 m/s | -21.95 | 75.89 | 37.09
4 m/s | 77.72 | 110.42 | 353.86
6 m/s | 200.59 | 154.62 | 583.33
SD 7084
Velocità | Backwing | Frontwing | Body
2 m/s | -69.02 | 143.43 | 20.69
4 m/s | 43.27 | 184.76 | 331.21
6 m/s | 181.40 | 237.70 | 552.01
NACA 63(4)-421

## Slide 13
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati Gerris Boat: Lift (1)
Chart: Lift Backwing
| 2 | 4 | 6
Progetto | 558.8 | 1466.2 | 2142.7
SD7084 | 614.7502 | 1603.5483 | 2328.748
NACA-63(4)_421 | 797.3857 | 1698.0998 | 2346.538
Chart: Lift Frontwing
| 2 | 4 | 6
Progetto | -112.5 | 473 | 1658.1
SD7084 | 106.8818 | 902.4603 | 2495.0127
NACA-63(4)_421 | -121.4341 | 598.3941 | 2085.0323

## Slide 14
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati Gerris Boat: Lift (2)
Gerris-Boat
SD 7084
NACA 63(4)-421
Chart: Lift Body
| 2 | 4 | 6
Progetto | 10819.8 | 12671 | 14704.2
SD7084 | 9996.4327 | 10661.379 | 11051.1076
NACA-63(4)_421 | 10159.4222 | 10740.4669 | 10961.4886
Velocità [m/s] | Backwing [N] | Frontwing [N] | Body [N]
2 m/s | 558.8 | -112.5 | 10819.8
4 m/s | 1466.2 | 473 | 12671
6 m/s | 2142.7 | 1658.1 | 14704.2
Velocità [m/s] | Backwing [N] | Frontwing [N] | Body [N]
2 m/s | 614.75 | 106.88 | 9996.43
4 m/s | 1603.55 | 902.46 | 10661.38
6 m/s | 2328.75 | 2495.01 | 11051.11
Velocità [m/s] | Backwing [N] | Frontwing [N] | Body [N]
2 m/s | 797.39 | -121.43 | 10159.42
4 m/s | 1698.10 | 598.39 | 10740.47
6 m/s | 2346.54 | 2085.03 | 10961.49

## Slide 15
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Risultati Gerris-Boat: Momento
Chart: NACA 63(4)-421
| 1.5 | 1.2 | 0.89999999999999991 | 0.59999999999999987 | 0.29999999999999988 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.89999999999999991 | -1.2 | -1.5
2 m/s | 15973.2032 | 12722.5921 | 9471.9811 | 6221.3701 | 2970.7591 | -279.852 | -3530.463 | -6781.074 | -10031.685 | -13282.2961 | -16532.9071
4 m/s | 17522.0068 | 13611.2438 | 9700.4808 | 5789.7177 | 1878.9547 | -2031.8083 | -5942.5714 | -9853.3344 | -13764.0974 | -17674.8605 | -21585.6235
6m/s | 21790.5325 | 17172.8665 | 12555.2005 | 7937.5345 | 3319.8685 | -1297.7975 | -5915.4635 | -10533.1295 | -15150.7954 | -19768.4614 | -24386.1274
Chart: Sd-7084
| 1.5 | 1.2 | 0.89999999999999991 | 0.59999999999999987 | 0.29999999999999988 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.89999999999999991 | -1.2 | -1.5
2 m/s | 15806.4746 | 12591.0681 | 9375.6616 | 6160.2551 | 2944.8486 | -270.5579 | -3485.9644 | -6701.3708 | -9916.7773 | -13132.1838 | -16347.5903
4 m/s | 17898.8945 | 13948.7701 | 9998.6457 | 6048.5213 | 2098.3969 | -1851.7275 | -5801.8519 | -9751.9763 | -13702.1007 | -17652.2251 | -21602.3495
6 m/s | 23002.9747 | 18241.3708 | 13479.7669 | 8718.163 | 3956.5591 | -805.0448 | -5566.6488 | -10328.2527 | -15089.8566 | -19851.4605 | -24613.0644

## Slide 16
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Vortice di fondo ala

## Slide 17
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Superficie libera
Superficie libera siluro NACA 63(4)-421
Superficie libera siluro SD7084 e onde di Kelvin

## Slide 18
Università di Genova
Scuola Politecnica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica
Gestionale e dei trasporti
Conclusioni
Risultati ottenuti:
Profilo alare dell’ala frontale più performante
Profilo alare dell’ala posteriore più performante
SD7084
NACA 63(4)-421
Step successivi:
Simulazione usando la combinazione dei due profili
Introduzione dei flap
Simulazione instazionaria per la verifica della stabilità dell’imbarcazione