## Slide 1
Studio dei coefficienti aerodinamici di un cilindro a sezione
quadrata e di un profilo alare in galleria del vento.
Relatore: Allievo:
Chiar.mo Prof. Ing. Alessandro Bottaro Alessandro Lamberti
Correlatore:
Dott. Ing. Andrea Freda
Febbraio 2020
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA POLITECNICA
DIME
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica,
Gestionale e dei Trasporti

## Slide 2
Campagna sperimentale: Presso la galleria del vento dell’Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale.
Scopo delle prove:
Valutazione dei coefficienti aerodinamici di resistenza e portanza per due diversi modelli sezionali.

## Slide 3: La galleria del vento
Vista dall’alto
Vista laterale

## Slide 4: Planimetria dell’ Impianto
Camera di Prova

## Slide 5: Dimensioni e prestazioni dell’impianto
Larghezza (m) | 8
Lunghezza (m) | 21
Altezza (m) | 3.5
Sezione camera di prova (m) | 1.7 x 1.35
Lunghezza camera di prova (m) | 8.8
Rapporto di contrazione | 5
Dimensioni del ventilatore (m) | 2.2
Velocità di progetto camera di prova (m/s) | 30
Velocità massima camera di prova (m/s) | 40
Potenza necessaria a 40 m/s (kW) | 100
Potenza installata (kW) | 132
Perdita di potenza dell’impianto (Power factor) | 0.774
Dimensioni
Prestazioni

## Slide 6: Gruppo motore
Ventilatore assiale
Motore asincrono

## Slide 7: Divergenti
Sono tre:
Il primo è posto a monte del ventilatore e in successione al primo angolo
Il secondo si trova a valle del ventilatore
Il terzo fa da raccordo tra il terzo e il quarto angolo della galleria
Terzo divergente
Primo divergente
Secondo divergente

## Slide 8: Strumenti di misura impiegati
Sonda Cobra e tubo di Pitot per misure di velocità e pressione
Celle di carico per la misura delle forze agenti sul profilo

## Slide 9: Sistema di rotazione del profilo
Due motori elettrici
Tre piastre rettangolari che mantengono in posizione la bilancia
Il motore presente dal lato dei PC comunica con il computer stesso e con il motore presente dal lato opposto

## Slide 10: Modelli Sezionali
Profilo alare NACA0012
Lunghezza 1.7 m
Corda massima 0.3 m
Cilindro a sezione quadrata
Lunghezza 1.700 m
Lato sezione quadrata 0.035 m

## Slide 11: Parametri studiati
=

## Slide 12: Risultati cilindro quadrato

## Slide 13: Errori di misura

## Slide 14: Indice di Turbolenza
senza griglia 0.2-0.25%
con griglia 5%

## Slide 15: Profilo alare
Flusso con griglia
Flusso senza griglia

## Slide 16: Flusso senza griglia
Risultati sperimentali di Martinez-Aranda et al. [5]

## Slide 17: Flusso senza griglia

## Slide 18: Cause di discrepanza dai risultati di letteratura
Ala di apertura finita
Effetti di confinamento
Flusso tridimensionale
Componenti di velocità verticale sul dorso e sul ventre dell’ala
Resistenza indotta
Profilo alare non perfettamente simmetrico

## Slide 19: Resistenza indotta

## Slide 20: Flusso con griglia
Coefficiente di resistenza per cilindro a sezione circolare in regime di flusso laminare e turbolento

## Slide 21: Flusso con griglia

## Slide 22: Diagramma polare e curva di efficienza aerodinamica

## Slide 23
Risultati influenzati dalle condizioni al contorno
Differenza tra concetto di ala “finita“ e “infinita“
Vortici di estremità e resistenza indotta
Conclusioni
Implementazione di elementi che siano in grado di ridurre l’importanza del fenomeno di resistenza indotta
Sviluppi futuri

## Slide 24: Grazie dell’attenzione

## Slide 25
Bibliografia
Cengel Y.A., Cimbala J.M, 2014. Fluid Mechanics; McGraw-Hill, p. 203.
Çengel Y.A., Cimbala J. M., 2014. Fluid Mechanics, McGraw-Hill., pp.607-644.
Abbott I.H., Von Doenhoff A.E.V, 1959. Theory of Wing Section, General Publishing Company, pp. 462-466.
Prof. Coiro D.P., 2019. Corso di meccanica del volo, Lezione 5-L’ala finita. Università di Napoli “Federico II”, http://www.adag.unina.it/italiano/didattica/lezione5-6.pdf .
Martinez-Aranda S., Garcia-Gonzalez A., Parras L., Del Pino C., 2016. Comparison of the aerodynamic characteristics of the NACA0012 airfoil at low-to-moderate Reynolds numbers for any aspect ratio. International Journal of Aerospace Sciences, pag.4.
NASA Langley Research Center, 2019. 2D NACA 0012 Airfoil Validation Case, https://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html .
Anderson J.D. Jr, Fifth Edition. Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, quinta edizione, pag.344.
Otsuki, Y., Fujii, K., Washizu, K., Ohya, A., 1978. Wind tunnel experiments on aerodynamic forces and pressure distributions of rectangular cylinders in a uniform flow. 5th Symp. on Wind Effects on Struct., pp. 169-176.
Freda, A., 2018. Scienza e Ingegneria del vento a Genova. La Galleria del Vento DICCA, comunicazione privata.
Tamura T., Miyagi T., 1999. The effect of turbulence on aerodynamic forces on a square cylinder with various corner shapes. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 83, pp.135-145.
Freda A., Carassale L., Marrè-Brunenghi M., 2014. Experimental investigation on the aerodynamic behavior of square cylinders with rounded corners, Journal of Fluids and Structures 44, pp.195-204.