## Slide 1
Relatore: Chiar.mo Prof. Ing. Alessandro Bottaro
Correlatori: Ing. Alberto Siviero
Ing. Fabrizio Pace
Tesi di laurea
P.180 main wing anti-ice system:
Analysis and improvements
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Allievo: Andrea Vacca

## Slide 2: Piaggio P.180
Progetto rivoluzionario nato alla fine degli anni ’70
Alti livelli di efficienza aerodinamica
Prestazioni simili a quelle di velivoli turbogetto ma con consumi tipici di un velivolo turboelica
Ottimo comfort e bassi livelli di rumorosità interna
Oltre 220 esemplari in esercizio
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria

## Slide 3: I velivoli ed il ghiaccio
Alta probabilità di incontrare ghiaccio durante voli a bassa quota e lungo i percorsi di salita e discesa
Le gocce d’acqua sopraffuse aderiscono alle superfici del velivolo, soprattutto a quelle più esposte
L’accumulo di ghiaccio modifica le geometrie dei profili alari e può causare problemi di controllo della macchina
Rappresenta una seria minaccia per la sicurezza del volo
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria

## Slide 4: Outline della tesi
La situazione attuale relativa al problema del ghiaccio
Analisi termica (correlazioni per la convezione)
Analisi strutturale agli elementi finiti (Nastran, Patran)
Proposte di miglioramento del sistema con analisi costi-tempi
Conclusioni
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria

## Slide 5: P.180: impianto antighiaccio
Sistemi di protezione:
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sonda per la rilevazione della presenza di ghiaccio
Sistema di rilevazione:
Elettrico
Elettromeccanico
Pneumatico

## Slide 6
P.180: impianto antighiaccio
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sistemi di protezione di tipo elettrico:
Parabrezza
Sensore angolo d’attacco
Prese pressione statica
Sonde Pitot
Bordo d’entrata ala anteriore

## Slide 7
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sistema di protezione di tipo elettromeccanico:
P.180: impianto antighiaccio
Separatore inerziale
Sistema disattivato
Sistema attivo

## Slide 8: P.180: impianto antighiaccio
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sistemi di protezione di tipo pneumatico:
Bordo d’attacco ala principale:
sistema di distribuzione a
«piccolo tube»
«Boot» gonfiabile
Presa aria motore
Presa d’aria
Radiatore olio motore

## Slide 9
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sistema di alimentazione e distribuzione dell’aria
- ala principale -
Distributore «Piccolo tube»
Scarico aria esausta
Spillamento (ultimo stadio di compressione)
Presa aria ambiente
Miscelatore
Scarico aria esausta

## Slide 10: Condotto di distribuzione dell’aria
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Aria in ingresso
Aria esausta
Aria esausta

## Slide 11: L’assieme bordo d’attacco/condotto antighiaccio: sezione «middle»
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Bordo d’entrata
Lamiera posteriore
Centine di forma
Tappo laterale
Lamiera anteriore
Bocchettone di alimentazione

## Slide 12: L’assieme bordo d’attacco/condotto antighiaccio: sezione «middle»
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sezioni «middle» ed «outboard» del bordo d’attacco
Installazione attuale:
Condotto distributore completamente vincolato al bordo d’attacco

## Slide 13: Problemi emersi sui velivoli in servizio
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Zona d’estremità laterale:
cricche in corrispondenza della piegatura e dei vertici
di raccordo
Zona centrale:
fratture della lamiera posteriore
Lamiera anteriore del condotto distributore:
cricche in corrispondenza dei fori di deflusso

## Slide 14: Analisi degli scambi termici nella sezione di impianto
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Scelta della configurazione sperimentale più critica dal punto di vista strutturale
Determinazione delle portate/velocità all’interno ed all’esterno delle tubazioni di alimentazione e del condotto di distribuzione
Determinazione della temperatura dell’aria all’ingresso del condotto di distribuzione
Determinazione delle temperature delle pareti del condotto (distribuzione longitudinale e lungo la corda)

## Slide 15
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
T= 288° C
T= ambiente
T= 50° C
T= 50° C
T= 134° C
50° C < T < 134° C
Distribuite in:
5 bande trasversali
8 fasce longitudinali
Analisi degli scambi termici nella sezione di impianto

## Slide 16: Analisi ad elementi finiti della struttura
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Generazione del modello ad elementi finiti dell’assieme
Simulazione dei vincoli interni ed esterni della struttura
Applicazione del campo di temperatura ricavati precedentemente
Applicazione della deformata flessionale dell’ala
Determinazione dello stato di sollecitazione totale della struttura

## Slide 17
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Analisi ad elementi finiti della struttura
Introduzione dei campi di temperatura nel modello FEM
Schema di distribuzione delle temperature:
lamiera anteriore condotto
Schema di distribuzione delle temperature:
bocchettone d’ingresso, lamiera posteriore e centine di forma

## Slide 18
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Risultati ottenuti dal modello FEM - temperatura -
Lamiera anteriore, zona centrale:
Punti critici in corrispondenza degli spigoli
Valori di tensione pari a 45000 psi (310 MPa)
Lamiera anteriore, zona laterale:
Punti critici in corrispondenza dei vertici di raccordo e lungo la piegatura
Valori di tensione oltre i 50000 psi (345 MPa)
Analisi ad elementi finiti della struttura

## Slide 19
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Simulazione delle deformazioni nella parte posteriore con scala maggiorata
Simulazione delle deformazioni lungo «x» con scala maggiorata
(viste dall’alto)
Analisi ad elementi finiti della struttura
Risultati ottenuti dal modello FEM - temperatura -

## Slide 20
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Chart: σV.M. max (psi)
| 59 | 246.20000000000002 | 273.20000000000005 | 300.2
sVM max (psi) | 0 | 50461 | 57281 | 64386
T=-15°C
T=+15°C
T=0°C
Chart: 
| 59 | 246.20000000000002 | 273.20000000000005 | 300.2
displ (in) | 0 | 0.022 | 0.028 | 0.034
T=+15°C
T=0°C
T=-15°C
Test sulla linearità di risposta del modello:
(Esempio riferito alla zona centrale della struttura)
Analisi ad elementi finiti della struttura

## Slide 21
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Introduzione dell’effetto di flessione dell’ala nel modello FEM
Analisi ad elementi finiti della struttura
Nodi di interesse estratti dal modello FEM completo del velivolo
Spostamenti lineari e rotazioni dei nodi

## Slide 22
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Sforzi di Von Mises dovuti alla flessione
Risultati ottenuti dal modello FEM - flessione -
Deformazioni complessive della struttura dovute alla flessione
Analisi ad elementi finiti della struttura

## Slide 23
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Modifiche al modello FEM
Stato di sollecitazione interno
- configurazione attuale -
Stato di sollecitazione interno
- condotto svincolato dal resto della struttura -
Confronto tra configurazione pre e post modifica:

## Slide 24
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Modifiche al modello FEM
Confronto tra configurazione pre e post modifica:
Valori medi di sollecitazione intorno a 25000 psi (172 MPa)
Valori medi di sollecitazione intorno a 12000 psi (83 MPa)
Dettaglio della zona centrale

## Slide 25
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Confronto tra le due configurazioni pre e post modifica:
Deformazioni totali (viste dall’alto)
Configurazione attuale
Condotto completamente svincolato
Modifiche al modello FEM

## Slide 26
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Modifiche progettuali applicabili
Soluzione n° 1:
Geometria attuale
Geometria modificata
Modifica della piegatura e dei vertici di raccordo
Sostituzione saldatura con rivettatura e sigillatura
PRE MODIFICA
POST MODIFICA
Zona di vincolo con le centine
Estremità laterali del condotto

## Slide 27
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Soluzione n° 2:
Piatto di supporto
Geometria attuale
Lamiera anteriore:
sostituzione dei punti di vincolo con nuove aperture
PRE E POST MODIFICA
Nuovo piatto di supporto
Piatto di chiusura
Modifiche progettuali applicabili

## Slide 28
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Modifiche progettuali applicabili
Soluzione n° 2:
CONFIGURAZIONE ATTUALE
CONFIGURAZIONE POST MODIFICA
Guarnizione per lo scorrimento
Lamiera di supporto per la guarnizione
(da vincolare al bordo d’entrata)
Lamiera anteriore ridimensionata

## Slide 29
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Modifiche progettuali applicabili
Soluzione n° 2:
CONFIGURAZIONE ATTUALE
CONFIGURAZIONE POST MODIFICA
Centina modificata per il controllo degli spostamenti lungo «x»

## Slide 30
FIGURA | DESCRIZIONE | TEMPI PROGETTAZIONE | TEMPI INGEGNERIA INDUSTRIALE | COSTI/TEMPI ATTREZ. |  |  | COSTO MATERIALE | TEMPI COSTRUZIONE
 |  |  |  | MAT. | DIS. | COSTR. |  | 
 | Assieme Bordo d’entrata/condotto antighiaccio: nuova installazione condotto | Disegno: 32 h Gestione configu-razione: 40 h Certificazione: 80 h | 32 h | 400 € | 16h | 64 h | / | /
 | Assieme condotto antighiaccio: installazione nuova lamiera modificata installazione tappi mediante chiodatura | Disegno: 64 h Gestione configu-razione: 16 h | 45 h | 1200 € | 18 h | 72 h | / | /
 | Lamiera anteriore: modificata con nuove imbutiture in corrispondenza delle centine e nuove geometrie sulle estremità laterali | Disegno: 32 h Gestione configu-razione: 8 h | 52 h | 600 € | 40 h | 200 h | / | 20 min. (X4)
 | Nuovi tappi di estremità (qtà. 2 per sezione) Materiale: lega 6061-T62 | Disegno: 32 h; Gestione configu-razione: 8 h; | 40 h | 200 € | 24 h | 96 h | 3 € (X8) | 10 min. (X8)
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Analisi costi / tempi
Distinta di modifica – soluzione n°1 -

## Slide 31
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Analisi costi / tempi
MODIFICA | COSTI PROG. | COSTI ING./IND. | COSTI ATTREZZ. |  COSTI COSTR. | TOTALE
Soluzione n°1 | 24000 € | 11500€ | 48000 € | 260 € | 83500 € (non ricorrenti) + 260 € (ricorrenti)
Soluzione n°2 | 74000 € | 25500 € | 82000 € | 4250 € | 181500 € (non ricorrenti) + 4250 € (ricorrenti)
Costi complessivi riferiti all’intero velivolo

## Slide 32
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Conclusioni
Studio di fattibilità di una nuova configurazione strutturale della sezione main wing dell’impianto antighiaccio del P180
A seguire:
  Prototipazione del nuovo modello
  Campagna di test in laboratorio
  Tests in volo
  Introduzione della modifica in linea di produzione ed in retrofit sulla flotta in esercizio