## Slide 1: Implementazione di un sistema di generazione di mesh ibrida in CEASIOMpy
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica Energia-Aeronautica
Relatori:
Prof. Alessandro Bottaro
Dott. Ing. Jan B. Vos
Correlatore:
Ing. Giacomo Benedetti
Allievi:
Guido Vallifuoco
Francesco Marcucci
Tesi svolta presso:

## Slide 2: Contesto
CFD utilizzata per analisi aerodinamica
Approccio Euler: veloce ma non considera strato limite
Necessità di modelli RANS per risultati realistici

## Slide 3: Obiettivi
Sviluppo di una strategia di mesh ibrida
Supporto a simulazioni RANS
Automazione del processo di generazione della mesh
Integrazione nel workflow di CEASIOMpy

## Slide 4: Perché mesh ibrida?
Lo strato limite richiede alta risoluzione vicino alla parete
Mesh Strutturata
Mesh Tetraedrica
Mesh Ibrida
Mesh tetraedrica → flessibile ma poco accurata vicino alla parete
Mesh strutturata → elevata accuratezza, ma poco flessibile
Mesh ibrida → combinazione dei vantaggi

## Slide 5: Struttura della mesh ibrida
Strato limite discretizzato con celle prismatiche
Crescita progressiva dello spessore
Transizione tra regione strutturata e non strutturata
Dominio esterno discretizzato con tetraedri

## Slide 6: Criticità in Gmesh
Approccio iniziale:
Utilizzo di Gmesh già integrato in CEASIOMpy
Limitazioni strutturali su geometrie complesse
Analisi del problema:
Confronto con gruppo di sviluppo Gmesh
Impossibilità di implementazione con strumenti esistenti
Profilo Naca 2D
Sezione vertice ala 3D
Ricerca soluzione alternativa
Utilizzo software esterno

## Slide 7: Soluzione adottata
Pentagrow:
Generazione dello strato prismatico
Crescita controllata con specifico numero di layer
TetGen:
Generazione mesh tetraedrica
Riempimento del dominio volumetrico

## Slide 8: Workflow definitivo: Passo 1
Generazione mesh superficiale:

## Slide 9: Workflow definitivo: Passo 2
Estrapolazione mesh superficiale da Gmesh
TetGen: individuazione confini e generazione VC
Pentagrow: costruzione prismi alla parete
Generazione mesh volumetrica

## Slide 10: Applicazione a diverse geometrie
J28
LabAR

## Slide 11: Validazione mesh e risultati CFD
Euler vs RANS
Residui
Mach profile
Strato limite catturato solo con RANS
Condizione di non slip verificata
Convergenza numerica stabile

## Slide 12: Ulteriori risultati
Mach profile
Skin friction coefficient
AoA 0°
AoA 7°

## Slide 13: In CEASIOMpy
Modifica GUI per configurazioni RANS:
Introduzione pannello dedicato
Controllo di grandezze caratteristiche
Generazione automatica della mesh ibrida

## Slide 14: Conclusioni e sviluppi futuri
Conclusioni:
Sviluppato workflow per mesh ibrida da geometrie di CPACS
Superati limiti di Gmesh su geometrie complesse
Generazione mesh robusta ed automatizzata
Validazione CFD: convergenza e coerenza fisica
Sviluppi futuri :
Maggiore flessibilità nella scelta dei parametri di mesh
Mantenimento nomenclatura delle componenti del velivolo
Adattamento automatico della mesh a regioni critiche
Estensione a configurazioni complesse (motori, superfici mobili)

## Slide 15: Grazie per l’attenzione