## Slide 1: Analisi della sensitività e ottimizzazione dell’ala anteriore di una vettura da competizione basata sul metodo dell’aggiunto utilizzando OpenFOAM
Relatore: Chiar.mo Prof. Ing. Jan Oscar Pralits Chiar.mo Ing. Edoardo Alinovi
Allievo: Girardi Francesco
Genova, 16 luglio 2025

## Slide 2: Introduzione
Noto costruttore di auto da corsa dal 1972.
Fornisce le auto per i più importanti campionati automobilistici monomarca del mondo.
Collabora a sviluppo e produzione di auto di Formula 1 e WEC (World Endurance Cup).
Studio dell’aerodinamica delle vetture:
Ansys Fluent (non open source) → OpenFOAM (open source)
Utilizzo del metodo dell’aggiunto per ottimizzazione di forma.
Scopo della tesi: Fornire a Dallara un metodo funzionante e validato per il calcolo delle mappe di sensitività di una geometria complessa e la successiva ottimizzazione di forma utilizzando un software per la Fluidodinamica Computazionale (CFD) open source.

## Slide 3: Per cominciare, risultati:

## Slide 4: Geometria e flusso:
Sistema di ruota e ala anteriore di una vettura da competizione.
Flusso d’aria e terreno si muovono a 50 m/s in direzione x.
La ruota gira in modo da seguire correttamente il moto del terreno.
Modelli di turbolenza: k-ω SST / Spalart-Allmaras

## Slide 5: Dominio, patch e condizioni al contorno:
Condizione di no-slip su patch di auto e terreno.
Velocità all’inlet fissata: u = (50 0 0).
Velocità del ground fissata: u = (50 0 0).
Velocità di rotazione della ruota fissata: ω = 162,3.
Condizioni di free slip su pareti laterali e superiore.
No back flow all’outlet.
;

## Slide 6: Griglia di calcolo:
Griglia di calcolo di base di tipo strutturato.
Utilizzati 3 body of influence per infittimenti locali.
Analizzate 2 mesh: wall modelling e wall resolving.

## Slide 7: Analisi di sensitività:
La sensitività è la variazione che si ottiene nell’output di un certo modello matematico, misurata rispetto a delle variazioni negli input del modello stesso.
Se è un vettore allora la derivata di rispetto ad è un gradiente.
Il gradiente fornisce delle informazioni sulla direzione di variazione dell’input.

## Slide 8: Metodo dell’aggiunto:
Problema di ottimizzazione d’esempio:
Metodo delle differenze finite
Costo: N + 1
Utilizzo dell’equazione aggiunta
Costo: 1 (indipendente da N)

## Slide 9: Aggiunto continuo e discreto:
Equazioni aggiunte discretizzate
Equazioni dirette discretizzate
Equazioni dirette
Equazioni aggiunte
Aggiunto continuo:
Stesso codice per discretizzare equazioni dirette e aggiunte.
Precisione dipende dalla risoluzione della discretizzazione.
Difficoltà quando vengono implementate le condizioni al contorno.
Aggiunto discreto:
La precisione del calcolo è indipendente dalla risoluzione della discretizzazione
Non è possibile riutilizzare il codice per la discretizzazione delle equazioni dirette

## Slide 10: Ansys Fluent vs OpenFOAM:

## Slide 11: Spalart-Allmaras VS k-ω SST:
Differenze nella stabilità della soluzione e nei risultati ottenuti.

## Slide 12: Calcolo dell’aggiunto:
Modello di turbolenza diretto: k-ω SST
Modello di turbolenza aggiunto: adjointkOmegaSST

## Slide 13: Calcolo dell’aggiunto:
Modello di turbolenza diretto: k-ω SST
Modello di turbolenza aggiunto: adjointkLaminar

## Slide 14: Calcolo dell’aggiunto:
Modello di turbolenza diretto: Spalart-Allmaras
Modello di turbolenza aggiunto: adjointSpalartAllmaras

## Slide 15: Mappe di sensitività:
Sp-Al + adjointSpalartAllmaras
k-ω SST + adjointLaminar

## Slide 16: Mappe di sensitività:
Sp-Al + adjointSpalartAllmaras
k-ω SST + adjointLaminar

## Slide 17: Ottimizzazione di forma:
Utilizzata la tecnica Free Form Deformation (FFD).
Generata una box contenente i punti di controllo.
Mappatura della mesh rispetto ai punti del volume di controllo tramite algoritmo b-spline.
Deformazione di mesh e geometria seguendo un polinomio di grado 3.

## Slide 18: Step di ottimizzazione:
adjointLaminar
Ci vogliono immagini con numeri più grossi
adjointSpalartAllmaras

## Slide 19: Deformazione e confronto Cp:

## Slide 20: Confronto contour di Cp:

## Slide 21: Confronto contour di CpT:

## Slide 22: Conclusioni:
Ricavato un metodo funzionante e validato per analisi di sensitività e
ottimizzazione di forma di una geometria complessa.
Aumento della deportanza data dall’ala del 15,57%.
(

## Slide 23: Sviluppi futuri